## Slide 1
OSI LAYER
Danar Putra Pamungkas, M.Kom
danar@unpkediri.ac.id
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

## Slide 2: OSI LAYER
Definisi OSI Layer
1.
2.
Fungsi Tiap Layer
3.
Penerapan OSI Layer

## Slide 3: Definisi OSI
International Organization for Standardization
1984
Definisi
sebuah model jaringan untuk menjebatani pengembangan peranti jaringan agar tetap bisa berkomunikasi walaupun dikembangkan oleh banyak pengembang
Open System Interconnection (OSI) Seven Layer Model
Windows
LanCard Vendor X
Macintos
LanCard Vendor Y

## Slide 4: Manfaat OSI Layer
1
Memudahkan untuk memahami cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh
2
Breakdown persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting
3
Memungkinkan vendor/pakar untuk mendesain dan mengembangkan hardware/software yg sesuai dengan layer tertentu
4
Menyediakan standard interface bagi pengembang perangkat yang melibatkan multivendor
5
Memudahkan pengembangan teknologi masa depan yang terkait layer tertentu

## Slide 5
Upper Layer
Berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication sessions
Lower Layer
Berkaitan dengan bagaimana data mengalir

## Slide 6: Fungsi Tiap Layer
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Menyediakan servis / layanan bagi berbagai aplikasi network
Protokol - protokol
FTP
File Transfer
Web Surfing
HTTP/s
Email
SMTP
Virtual Terminals
Telnet
Jenis Layanan

## Slide 7: Fungsi Tiap Layer
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Mengatur konversi dan transiasi berbagai format data (kompresi data dan enkripsi)
data
Teks
Gambar
Video
Suara
Translation
Data Compression
Encryption
ABCDEFG
12345678
10011001100
Kode ASCII
ABCD
1001100
Lossy
Lossless
1001100
SSL
Secure
Sockets
Layer
Decryption

## Slide 8: Fungsi Tiap Layer
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Mengatur sesi yang meliputi establishing, maintaining dan terminating antar entitas yang dimiliki presentation
APIs
Aplication Programming Interfaces
NETBIOS
Network Basic Input Output System
Authentication
Client
Server
Who You Are ?
User Name Password
Authorization
Yes or No ?
akses data Image X, Text Y ?
Maintaining
Image X, Text Y
Image X, Text Y
Terminating
X
Aplication
Presentation
Session

## Slide 9: Fungsi Tiap Layer
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Menyediakan end to end communication protocol, bertanggung jawab atas “keselamatan data” dan “segmentasi data”
Memiliki dua protocol yaitu :
TCP (Transmission Control Protocol)
Connection Oriented
Contoh : Email, WWW, FTP dll
UDP (User Datagram Protocol)
Connectionless Oriented
Contoh : Video Streaming, Music Streaming, Game Streaming, TFTP, DNS, dll
Segmentation
Data / Flow Control
Error Control

## Slide 10: Fungsi Tiap Layer
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Menentukan rute yang dilalui oleh data. Menyediakan Logical Addressing (pengalamatan), data packet , Routing (penentuan Rute), path determination (penentuan tujuan)
Logical Addressing
Routing

## Slide 11: Fungsi Tiap Layer
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Menentukan pengalamatan fisik (hardware address), error notification / detection , frame flow control (mengontrol data dari pengirim ke tujuan).
Hardware Addressing
Access The Media (framing)
Frame Flow Control
Error Detection

## Slide 12: Fungsi Tiap Layer
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Menentukan masalah kelistrikan / gelombang / medan, tegangan/arus listrik, media transmisi, jenis kabel, konektor dan signaling

## Slide 13: Komunikasi Antar Layer
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Komunikasi Vertikal
Komunikasi terjadi antar layer yang berada tepat diatas atau dibawahnya
Komunikasi Horisontal
Komunikasi terjadi antar layer yang sama dengan host lain. Bersifat virtual

## Slide 14: Penerapan OSI Layer
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Ip : 202.100.10.5
Go to : kompas.com (DNS)
MAC : xx:aa:ff:11:bb
www.kompas.com
apache
Ip : 202.146.4.100
HTTP / HTTPS
UDP /TCP >>> S : port 1598
D : port 80
IP >>> S : 202.100.10.5
D : 202.146.4.100
MAC >>> S : : xx:aa:ff:11:bb
D : selalu berganti
gg:aa:ff:11:rr
88:aa:ff:11:tt
77:aa:ff:11:tt
11:66:ff:11:tt
Bits : 11100011101010001001001001

## Slide 15: Thank You!
Berusaha dan Berdoa